2018年西湖区中小学生趣味车模科技比赛、无线电测向科技比赛规则

一、风力小车直线竞速赛（小学组）

1.技术要求

（1）参赛选手现场设计制作模型，制作调试时间 1 小时，以风能为动力，空气动力车套件和工具自带。

（2）比赛时部分制作材料由组委会现场统一提供，包括：3*3*600毫米木条2根、3*55*600毫米木片1块、棉线500毫米，502胶水1支、双面胶1卷、70克 A4纸1张、塑料袋1只、大头针若干。车轴允许自带（包括限位轴套，轴套材料必须为塑料）。

（3）车身长度≤220 毫米，宽≤150 毫米，高度≤300 毫米。

2.竞赛方法

（1）比赛跑道总长 7000 毫米、最窄处宽 1500 米，最宽处 7400 毫米，呈扇形底部开口角度为 115 度。车辆 60 秒时间内必须跑完全程。以车头驶出起点，并到达终点而结束，超过 60 秒以车辆当时所在位置计分。

（2）起跑时车辆自行起跑，不可助力。小车驶出起点后，不得触摸小车，违者本轮成绩为 0 分。

（3）比赛风源由组委会提供统一风源（10 寸家用电扇最高风速档.风扇品牌：美的 型号：KYT25-6A 规格：250 毫米 功率：35W），放置在两侧，第一风扇离起跑线 1400 毫米，位于起点线两端垂直延伸 1400 毫米处，第一风扇和第二风扇相隔 3400 毫米，第二风扇和第三风扇相距 2000 毫米,每个风扇向终点方向，向内侧呈 45 度角放置,第二、三风扇最近点离边线 900 毫米。3 组位置中各抽取 1 个点放置风扇。起点允许使用挡风板，不得作导流用，其他个点不允许使用。（见图）

场地示意图：

3.成绩评定

各模型在规定时间内有效到达相应的赋分区域即为选手的既得成绩，赋分设定为100 分、 90 分、80 分、70 分、60 分、50 分、40 分。如分数相同以行进时间计算成绩，行进时间短者成绩列前。

二、橡筋动力车载人赛（中学组）

1.技术要求

（1）模型车辆须自行设计制作、现场制作才能参加比赛，现场提供 30*40*2000 左右松木条作为车架材料，模型车主要受力轮的轴距大于等于 600 毫米，轮距大于等于 400毫米，其他材料自备。

（2）仅以橡筋为动力源，动力橡筋，最大质量 10 克（包括固定在橡筋上不可拆的零件），车体、驱动方式不限但橡筋的两端在工作时必须固定在车身上。橡筋释放完成后，至少有一头固定在车身上,橡筋不能脱离车身。

（3）负重方式自行设计，但必须可以乘坐一名队员，负重平台必须在车身上方且不可拆解（平台重量不计入负重质量），承重时，承重人员必须坐在乘坐平台上，不得站立。

（4）车身外露部分不得有可能伤及身体的尖锐突出物等构件。

2.竞赛方法

（1）竞赛由 3 人组成，队员必须全程参与。竞赛制作时间 2 小时。

（2）比赛跑道长 5000 毫米、宽 3000 毫米。比赛时间 3 分钟，以车头驶出起点，车头到达终点而结束，超过 3 分钟以当时到达距离计分。

（3）车辆乘坐人员不得以任何形式的动作来影响车辆的行驶，若有此情况发生，第一次要求在不作任何更改的情况下重赛，再次发生将取消成绩。

（4）起跑时车辆自行起跑，不可助力。

3.成绩评定

（1）规定时间内完成规定距离比赛的运动员成绩按负载重量除以车辆自重的比值来计算，如比值相同则以竞赛用时判定成绩，用时少者胜。

（2）未在规定时间内完成规定距离比赛的运动员，记录实际所负的重量和行走距离及所用时间，其成绩列在完成规定距离的选手之后,按负重比、距离、时间排列成绩。

4.竞赛时间

准备时间 2 分钟，比赛时间 3 分钟。

三、车辆模型三维设计竞赛

1.技术标准

（1）利用计算机三维设计软件设计制作一辆赛车，车辆长≤200 毫米，宽≤150 毫米，高≤150 毫米，车辆必须具有车轮、底盘、车壳等结构，任务现场公布，所有零件必须打印完成。

（2）车辆的制造材料必须为 pla 或者光固化材料（组委会提供的零件除外）。

（3）不可使用 3D 打印笔制作车辆。

2.竞赛方法

（1）竞赛由 3 人组成，队员必须全程参与。竞赛车辆设计并完成打印合计时间为 8 小时。

（2）竞赛任务为现场抽签决定，第二天进行任务竞赛。

3.成绩评定

（1）外观评分（30 分）通过作品体现参赛选手应用软件的整体能力和各模块的功能，功能、性能及造型方面具有原创性或在原型基础上有创新，作品比例协调、简洁明快、赏心悦目。

（2）任务完成分（70 分）

四、短距离3.5MHz测向个人计时赛

1.测向机制作

（1）竞赛用pj-80型测向机套件。

（2）测向机制作的运动员，在规定时间内制作完毕，并能收听到至少一个电台信号的测向机确认为装机成功。

（3）参加短距离3.5MHz测向个人计时赛必须参加装机，否则不取外场成绩。凡参加装机制作运动员制作不成功者，在其所参加的3.5MHz成绩上加时1分钟。

2.测向个人赛3.5MHz找台数：中学组找6个台，小学组5个台。

3.成绩按有效台数、实用时间确定。赛场内不得交流，违反比赛规则的选手将由裁判组作出处罚。

4.小学可以插板，但材料不得进行弯折，装机时间90分钟。中学组不得插板，装机时间60分钟。

5.补充材料

（1）校级（需要加盖学校公章）或以上有资质的医疗单位出具的运动员体检健康证明（必须有心电图项目）；

（2）参赛人员须提供不低于10万元的“人身意外伤害保险”单；

（3）10月18日17：00前需在（ftp://10.3.1.6）上递交审核材料照片稿（体检、保险），并保证材料真实性，审核不过关或手续不全者取消参赛资格。

6.比赛流程

（1）8：20前完成校波；

（2）8：30按批次安排进装机教室；

（3）8：30-10：00装机；

（4）10：00开始分批检录，未等到的选手耐心等待；

（5）10：15外场（有效时间15分钟）。

7.器材与经费

（1）自备符合竞赛标准器材；

（2）指卡押金每只150元，由带队老师统一领取，并在比赛结束统一回收；

（3）自备插线版（标注好姓名，以防拿错）；

（4）装机结束后请整理好相关器材，外场结束后回教室拿好个人物品后离场。

8.注意事项

（1）保证场地安全，不嬉戏打闹；

（2）保持场地卫生，不随意丢弃垃圾；

（3）批次靠后的选手适当准备食物。

杭州市西湖区青少年宫2018年9月28日